## Slide 1: T2K実験ミューオンモニターによる ビームモニタリング
<number>
京都大学 久保 一
for T2K MUMON group
Notes: <number>

## Slide 2: ミューオンモニターとは ?
<number>
ニュートリノ生成時に発生するミューオンを用いて、
ニュートリノビームをリアルタイムに監視することができる。
  方向と強度を測定 (角度情報はoff-axis 角の管理に必須)
  off-axis 角に対する精度要請 < 1mrad
  ビームダンプを突き抜けた、5GeV/c 以上の
   を測定する。
p
ビームダンプ

標的&ホーン


ミューオンモニター
( MUMON )
T2K 二次ビームラインの模式図
SKへ
OA = 2.5°

## Slide 3: T2K MUMON
<number>
検出領域 : 1.5m x 1.5m
2つの独立な検出器アレイで構成される。
  Si PIN フォトダイオード ( 7 x 7 ), 上流側
  イオンチェンバー (7 tube x 7), 下流側
  ( Ar + 2%N2 gas )
それぞれのアレイでの49ch の測定から、
ビームプロファイルを再構成
 強度、角度情報を得る
( 1mrad ≒ プロファイル中心11.8 cm )
目標精度
  ビーム中心 : 3 cm ( ~ 0.3 mrad )
  ビーム強度 : 3 %

## Slide 4: 検出器の写真
<number>
イオンチェンバー
Si PIN フォトダイオード

最大
108 / cm2 / spill
2009年2月 インストール

## Slide 5: First signal
<number>
2009年4月23日
T2Kで最初のニュートリノ生成を観測
IC
Si
シンチ
(仮設)

## Slide 6: プロファイル再構成
<number>
2次元ガウシアンで49ch の測定結果をフィットして、
ビーム中心位置を割り出す。
run280089, event33 : 4.5 x 1012 ppb , 1bunch, 3horns @320kA

## Slide 7: MUMON で できること できたこと
<number>

## Slide 8: Hornによる収束の確認
<number>
電磁ホーンにより親が収束され、 フラックスが数倍に増加していることが確認できた。
3 horns @320kA で 約7倍 (中心位置)
ビームの広がり(sigma) も狭くなっている。
3 horns, 320 kA
1st horn, 275 kA
no horn, 0 kA
peak sigma
1,551pC 82cm
467pC 95cm
219pC 109cm

## Slide 9: ビーム角度の監視
<number>
X, Y ともに中心位置は 1 mrad以内
RMS≒3mm (ビーム角度 ~ 0.03 mrad, 目標より1桁良い)
Si, X center
IC, X center
RMS = 2.9 mm
RMS = 4.3 mm
Si, Y center
IC, Y center
RMS = 1.8 mm
RMS = 2.3 mm

## Slide 10: ビーム安定性(収量)の監視
<number>
RMS/Mean : 0.24%, 0.32% (Si, IC)
  陽子ビーム数の測定精度 : 0.2% ( 0.5% 精度のCTが5つ )
  MUMON 自体の測定精度 (S/N): 0.03%, 0.2% (Si, IC)
  Horn電流によるふらつき : ~ 0.1%
現時点で目標の10倍の精度, さらに長期の安定性は要確認
Si
IC
2010/01/23, 18kW operation, horns 250kA

## Slide 11: 陽子ビーム照射位置に対する応答
<number>
Horn 電流250kA
  陽子ビームがX方向に1mm ずれると、MUMON 中心 は 約2cm動く
  MUMON 中心を3mm の精度で測定
   陽子ビーム照射位置にして0.1~0.2mm のずれに感度がある。
電流OFF の時も相関がある
  ターゲットのアラインメントを確かめる手段になる。
(横軸は、proton beam 照射位置に対応)
preliminary
250kA
0kA

## Slide 12: Horn状態の監視
<number>
MUMON は、
Horn電流1%の変化に
対しても感度がある。
ある程度event数を貯めて
時間変化を見てやると、
1%以下のhorn電流の
ふらつきと相関が見られる。
MUMON(Si)
*scaled for comparison
Horn1

## Slide 13: MCとの比較
<number>
Beam MC study も進めている。
現状、Data とMC で収量、プロファイルの広がりに差がある
高エネルギーで特定の角度に放出される  に感度
 Horn電流値に対する応答などから
ハドロン生成モデルに示唆を (目標)
Data x: 120.4 cm
MC x: 127.9±3.7 cm
Horn 0 kA
Spill 622787
 | 0kA | 3Horns 320kA
Data/MC | 0.6 | 0.9
Data x: 69.7 cm
MC x: 84.6±0.6 cm
3 horns 320 kA
Spill 332358

## Slide 14: まとめ
<number>
ミューオンモニターは、2009年4月にT2K実験初のニュートリノ生成の証拠となる信号を確認した。
その後、ホーンの動作の確認や二次ビーム中心位置の精密測定により、ビームコミッショニングに多大な貢献を果たした。
今冬のビーム強度(~18kW) におけるMUMONの測定精度は
  ビーム方向 : 0.03 mrad (ビーム中心 : 3mm)
  ビーム強度 : 0.3 %
であり、実に当初目標の10倍の精度を達成している。
陽子ビーム照射位置やホーン電流の変化にも感度があり、ニュートリノフラックスの見積りなどにも役立てられる可能性を持っている。
標的、ホーンのアラインメント確認やハドロン生成モデルの検証などのstudy も可能である。
今後も、リアルタイムに beam を監視できるT2Kで唯一の検出器として活躍していく。

## Slide 15: おまけ T2K MUMON の5年間
<number>

## Slide 16: MUMON年表(1):デザイン期
<number>
2005/10 : 電子ビームテスト
  チェンバー試作1号機 (3ch), Si & Diamond
  ノイズ対策に苦しんだが、波形や線形性を確認
2006/6 : 電子ビームテスト
  設計に必要な基礎特性の測定
2006/12 : 電子ビームテスト
  チェンバー試作2号機(7ch, 松岡修論チェンバー)
  スペックが十分であると確認、ほぼ設計を固める。
2007/6 : 電子ビームテスト
  チェンバー試作3号機(3ch, T968チェンバー)
2007/11~2008/8 : 長期試験@FNAL
  FNAL T968
  NuMI 2nd muon monitor のところで半年間試験
  実機製作にGo サイン
黒澤
松岡
修論
久保
修論
結婚

## Slide 17: MUMON年表(2):製作期
<number>
2008/5~7 : 実機製作
  チェンバー 8本製作, Si 購入
2008/7 : 電子ビームテスト
  実機のテスト & キャリブレーション
  エレキを壊してしまう
  実機にネジが緩む問題発見
2008/8~9 : 実機再アセンブリ
2008/9 : 電子ビームテスト
  加速器が壊れて中止
~ 2008/10 : 架台の設計・製作
2008/12 : 検出器を現地に輸送
2008/12~2009/1 : 試験, 調整
  温度・圧力管理, 架台の駆動機構
2009/2/13 : 地下にインストール!!
松岡
久保
村上
田代

## Slide 18: MUMON年表(3):測定開始!!
<number>
2009/2~3 : 最後の追い込み
  ケーブリング
  エレキ, HV, ガス
  ソフトウェア開発
2009/4/23 : first signal !!!
2009/4~5 : commissioning
  Si で十分な性能を確認
  ホーン収束を確認
2009/7 : 電子ビームテスト
  将来の大強度beamに対するstudy
2009/11~2010/1 : commissioning
  このトークの内容
そして物理RUNへ・・・
松岡
久保
村上
田代
鈴木
修論
パパに

## Slide 19: backup
<number>

## Slide 20: Detectors
<number>
イオンチェンバーは、ガスの温度・圧力・純度の影響を受けるため、特に注意して管理されている。
  130 ±0.2 kPa
  34 ± 1 ℃
  O2 < 2 ppm
200kW 前後でAr+N2  He + N2 にガス種切り替え
Si は放射線ダメージを受けるので、交換か後継の検出器に
a chamber tube
under assembling
2m
7 parallel plate pairs / tube
Si PIN photo diode
(HAMAMATSU)
1cm2
300 m thickness

## Slide 21: waveforms
<number>
typical waveforms of Si & IC with 6-bunch beam
  65MHz FADC readout
MUMON Si & IC observed clear bunch structures

## Slide 22: Basic Analysis method
<number>
analysis has done by
simple charge integration
& 2D Gaussian fitting.
for both online/offline analysis
Pedestal
Gate
Silicon
80 mV
for 3 x 1011 ppp
wave form
x 49
in some analysis,
we also use
total charge of 49 ch

## Slide 23: linearity (Si)
<number>
good linearity against the proton beam intensity
horn off

## Slide 24: Stability of the proton beam
<number>
Run: 280136
Cont. 6-bunch operation
Inc. monitor stability
  Stability of CT: 0.5%
RMS: 0.1 mm
RMS: 0.2 mm
RMS/Mean: 0.9%

## Slide 25: Absolute muon flux (silicon - dE/dx)
<number>
MC estimation of energy deposit in the silicon plane at the center with 1st horn 273 kA:
  Eloss = 2.420 GeV/(15266 muon) = 158.5 keV/muon
Ionization yield:
  Q = Eloss / 3.6 eV x e0 = 7.045 x 10–3 pC/muon
 Si factor: 141.9 muon/pC