## Slide 1: KOPIO実験の開発と現状
京都大学 高エネルギー研究室
森井 秀樹
KOPIO実験とは
日本グループによる R&D
KOPIO実験の展望
Contents

## Slide 2: KOPIO実験の物理と目的
KOPIO：KL→π0νν測定実験＠BNL
  小林･益川行列の複素パラメータ決定
  Br(KL→π0νν) ∝ η2 ～3×10-11(SM)
    －CP対称性の破れを特徴づける
    －理論的不定性の少ない
      スーパークリーンモードの一つ
  K中間子系のみでユニタリ三角形を構成
    荷電K中間子の結果と合わせることで
  標準模型を越える物理に感度
    K中間子系とB中間子系での比較
KOPIO実験

## Slide 3: KOPIO実験のConcept
イベントの同定
  KL→π0νν 「π0からの2γ」 かつ 「他は何も検出しない」
  →2γ
  稀崩壊事象 & 終状態に検出可能な粒子がπ0のみ
  →バックグラウンドの除去が重要
  例えば… KL→2π0 →γγγγ
KOPIO実験
崩壊領域を完全に覆うveto
“microbunch” beam
(25MHz、width 200ps)
光子の位置、
エネルギー、
角度、時間
を測定
KLのTOF
π0→2γ崩壊の再構成
運動学的なカット

## Slide 4: KOPIO Detector
KOPIO実験

## Slide 5: KOPIO Detector ー 日本グループの役割
KOPIO実験
Beam Catcher
中性ビーム中の
γ線veto検出器
Eye-Pipe Veto
カロリメータ内壁の
荷電粒子veto検出器
日本グループの担当

## Slide 6: KOPIO実験のGoal
約40信号イベントの観測
S/N比 ～２
  バックグラウンド
  KL → π0π0 13
  KL → π0π+π- 1
  KL → π-e+νγ 4
KOPIO実験

## Slide 7: 日本グループの活動 2002-2003
Beam Catcher
  第二次プロトタイプによる原理テスト
  シミュレーションによる具体的な設計
  エアロジェル品質管理システムの開発
    透過率測定システム
    チェレンコフ発光量測定システム
荷電粒子Veto
  高量子効率PMTの性能評価
  シンチレータ + 波長変換ファイバーでの光量測定
日本グループの活動

## Slide 8: Beam Catcherとは
ビームホールを覆うγ線veto検出器
  光子に対しては高検出率
    300MeVのγに対して98%以上
  高レート中性ビーム中に置かれる
  →ビーム中に大量にある中性子に対して不感
    0.8GeVの中性子に対して0.2%以下
このような要求を満たすため…
チェレンコフ閾値型カウンタを分散配置
  鉛コンバータ+エアロジェル
    エアロジェルを用いることで低速粒子に不感
  モジュールを多数配置し、ビーム方向にCoincidenceをとる
    →中性子からのBackgroundを落とす
Beam Catcher
top view
side view

## Slide 9: Beam Catcherとは
Beam Catcher
top view
side view
top view
side view
γ線に対するイベントディスプレイ
中性子に対するイベントディスプレイ
電磁シャワーは前方へ広がる
→ビーム方向にコインシデンス
2次粒子は等方的
→ビーム方向にコインシデンス確率低

## Slide 10: Beam Catcher Prototype
Beam Catcher R&D
第２次プロトタイプを製作
  Cherenkov発光量
  ハドロン反応
  →これらがシミュレーションの予測
  と一致するか？
Beam Test
  KEK PS T1 ビームラインでテスト
2mmt
11mmt×5枚

## Slide 11: Prototypeによる性能評価1 : 発光量の評価
Cherenkov発光量測定
  γ線(or電子)の代わりにπ+を使用
測定結果
  シミュレーションによる予測の0.89倍
  β依存性はよく一致
Beam Catcher R&D
1/β2依存性
シミュレーションの0.89倍
屈折率は一致

## Slide 12: Prototypeによる性能評価2 : ハドロン反応測定
ハドロン反応測定
  中性子の代わりに陽子を使用
陽子に対する検出効率
  ガスシンチレーションを含めるとシミュレーションによる予測と一致
Beam Catcher R&D
ほぼ一致
陽子検出効率の運動量依存性
陽子運動量 (GeV/c)
陽子運動量 (GeV/c)

## Slide 13: シミュレーションを用いたBeam Catcherの設計
設計の指標
  プロトタイプの約２倍のサイズ
    均一かつ高い光子検出効率を持つこと
  約500モジュールを分散配置
    量産が容易であること
設計の手順
  光学系の設計 (1モジュールでの最適化)
    均一で高い集光率
    シンプルなデザイン
  分散配置での最適化 (多数モジュールでの最適化)
    高透過率エアロジェルの採用
    コンバータ配置
    レイヤー数
    検出条件
Beam Catcher R&D
光子検出効率を高める
光子検出効率を高める
and/or
中性子感度を落とす
従来のエアロジェル
SP-50
高透過率エアロジェル
IY-46

## Slide 14: シミュレーションによる性能評価 ─ 光子検出効率
光子検出効率
  入射位置依存性
    鉛直方向が問題
      ←電磁シャワーが上下に漏れる
    鉛直方向±10cmでほぼ均一
Beam Catcher R&D
  エネルギー依存性
  鉛直±10cmの範囲で
    99% @ 300 MeV
    →要求を十分満たす
高透過率
従来品

## Slide 15: シミュレーションによる性能評価 ─ 中性子不感性
中性子に対する検出効率
  エネルギー依存性
  0.3% @ 0.8 GeV
  →要求をやや上回る
Beam Catcher R&D
→要改善 : 時間分解能の向上など

## Slide 16: Beam Catcher R&Dのまとめ
第二次プロトタイプ
  チェレンコフ発光量測定
    シミュレーションによる予想と概ね一致
  ハドロン反応測定
    ガスシンチレーションを含めると予想に一致
シミュレーションを用いたBeam Catcherの設計
  光子検出効率
    十分要求を満たす
  中性子検出効率
    やや要求を上回る → 時間分解能の向上で補える範囲
Beam Catcher R&D
原理テスト完了
ほぼ完了

## Slide 17: KOPIO実験の現状と今後の展望
米国NSF予算要求
  RSVP(KOPIOを含む)は2005米国年度(2004年10月)から建設開始
日本グループ
  2004年度
    実機サイズプロトタイプによる性能評価
  2005年度
    プロトタイプアレイ(小規模量産試験)
  2006-2007年度
    Beam Catcher量産
  2008年度
    インストール
KOPIO実験Prospect
エンジニアリングラン、物理ランへ
KOPIO全体
  2004年度
    検出器R&D
  2005-2006年度
    ビームライン建設開始
    検出器量産
  2007-2008年度
    検出器インストール
2009年度～

## Slide 18: Summary
KOPIO実験 : KL→π0νν測定実験
日本グループは検出器R&Dを進行中
Beam Catcherの開発
  プロトタイプを用いた性能評価
  シミュレーションによる具体的な設計
  → 検出器の量産に向けて順調に準備を進めている
今後
  日本グループは今年度に実機プロトタイプの製作を行い、
  その後少数量産試験を経て検出器の量産を行う
  KOPIO全体では来年度から検出器の量産、ビームラインの建設を開始する
Summary

## Slide 19: Beam Catcherの設計 ─ 光学系の設計
  “Base Design”
    平面鏡 + Winston coneファネル
    + 5インチPMT
    平均集光率約23%
  Top-and-Bottom型
    集光率
    Base designの約1.35倍
    欠点
      費用が約2倍
  2軸パラボラ型
    集光率
    Base designの約1.7倍
    欠点
      光学系が複雑
  →量産性を考慮して“Base-design”を採用
Beam Catcher R&D +
Base Design
Top-and-Bottom
2軸パラボラ

## Slide 20: Beam Catcherの設計 ─ 配置のパラメータと検出条件
基本デザイン
  屈折率
    屈折率を高くすると 光量が増加
    低速粒子に対して感度上昇
    →中性子不感性は?
    1.03と1.05で中性子不感性はほとんど同じ
  検出条件
    コインシデンスに使用するモジュール数
      ビーム方向に広げると光量が増加？
      →直後1層の2モジュールの和で十分
    検出の閾値
      前段:後段 = 4pe:2peが最適
Beam Catcher R&D +
検出条件
後段1層 : Aかつ(B1+B2)
後段2層: Aかつ(B1+B2+C)
後段3層 : Aかつ(B1+B2+C+D1+D2)

## Slide 21: 最終デザインでの性能評価 ─ 最終デザイン
Beam Catcherの最終デザイン
  モジュールサイズ
    30cm×30cm ←鉛直方向にアクセプタンスを持たせるため
  光学系
    Base-design (平面鏡 + Winston coneファネル + 5インチPMT)
  エアロジェル
    高透過率エアロジェルIY-46 ←光量増加によって光子検出効率を高めるため
      透過率 82% @ 470nm (従来品 68% @ 470nm)
  鉛コンバータ
    各層2mm厚
  モジュール数
    横方向14/15×ビーム方向25層
  検出条件
    前段4pe以上、かつ
    後段2モジュールの和2pe以上
Beam Catcher R&D +
従来のエアロジェル
SP-50
高透過率エアロジェル
IY-46

## Slide 22: 最終デザインでの性能評価 ─ KL不感性
KLに対する検出効率
  運動量依存性
    0.14% @ 1GeV/c
    崩壊によるγ線が検出の原因
Beam Catcher R&D +
  KLによるFalse veto確率
  検出数 : 0.24イベント/マイクロバンチ
  On-Timing条件 3ns/24ns
  →false veto確率3.0%