## Slide 1: Run2bシリコン検出器
現在のSVX-II（内側３層）は
放射線損傷によりRun2b中に
著しく性能が劣化する
Run2bシリコン検出器
日本の分担：
1512 outer axial sensors
648 outer stereo sensors
（144 inner axial sensors）
L0用超微細信号ケーブル
L0~L5: R=2.1~16.6 cm
冷却パイプ、ハイブリッドを一体化した同一形状のStave構造を採用する(L1~L5) ことで、製造期間の短縮を図る
（５ｃｍ幅ｘ６０ｃｍ長さ）

## Slide 2: Outer Axial/Stereo Si センサーの試作
浜松ホトニクス社で試作
電気的特性
機械的特性
放射線照射後の特性
を評価した。
いずれも優れている
I-V特性：
（右上）全60台
（右下）全53台
殆どが1000VまでOK

## Slide 3: 試作センサーの性能評価結果（例）
ストリップの欠陥をaxial/stereo各18台ずつ測定し、浜松の結果と比較した。
浜松の欠陥はすべて検知され理解できた。
浜松では、readout implantの切断を検知できないことが分った。
欠陥率が極めて低い（<0.01%)た め見過ごしても問題ないと合意した。
001
002
T= -25degC
f=100 Hz
0.7x1014 /cm2 の中性子照射（L0で15fb-1相当)
全空乏化電圧は約50Vで予想と一致した。
全空乏化電圧より高いバイアス(~250V) を与えないと、ストリップ間抵抗や容量は適正にならない。
高耐圧センサーは、照射後も十分な
電気的特性を発揮できる。
全容量（ｎF)ー２